## Slide 1: Interazione Uomo-Macchina
Il Computer

## Slide 2: Interagire con il computer
what goes in and out devices, paper, sensors, etc.
what can it do? memory, processing, networks
Per comprendere l’interazione uomo-macchina (computer), bisogna conoscere il computer….
… o meglio, le tecnologie che supportano l’interazione (enabling technologies)
Notes: Il computer per se non ci interessa, e lo diamo per noto (info di base). Qui ci interessano le tecnologie per l’interazione (enabling technologies), su cui poi si fondano gli stili di interazione.

## Slide 3: Il computer
Descriveremo il sistema computer composto da vari elementi.
Il modello di macchina a cui si fa riferimento è l’architettura Von Neumann.
Ognuno di questi elementi influisce nell’interazione:
  input devices: inserimento del testo e puntamento;
  output devices: schermo (video), audio;
  input e output cartaceo (stampa e scanner);
  memoria: RAM e memorizzazione permanente;
  elaborazione: velocità, reti.

## Slide 4: Dispostivi di input/output
Sono quei dispositivi che consentono all'utente ed alla macchina di interagire.
La loro scelta deve essere fatta secondo i seguenti parametri :
  adatti al compito
  adatti all'utente
  adatti all'ambiente
I dispositivi di input trasformano un gesto dell'utente in eventi per il calcolatore.
I dispositivi di output trasformano eventi dall'interno della macchina in eventi percepibili dall'utente.

## Slide 5: Immissione del testo
Tastiera QWERTY
  non ottimale per la scrittura, deriva dalle macchine da scrivere (per non fare incastrare le leve, si distanziano le coppie di lettere piu’ usate)
Tastiera alfabetica
  comunque non è più veloce
Tastiera dvorak:
  lettere comuni sotto le dita dominanti
  le combinazioni più comuni di lettere sono alternate tra le due mani
  15% più veloce

## Slide 6: Immissione del testo
Tastiere Chord
  pochi tasti: quattro o cinque;
  le lettere sono la combinazione dei tasti premuti;
  Veloce, ma affaticante
Tastiere del telefono (phone pad)
  Pressioni multiple
  Sistema predittivo T9

## Slide 7: Immissione del testo
Tasierino numerico (numeric keypad)
  Per digitare numeri velocemente:
  Calcolatrici, tastiere PC
  telefoni
Non sono uguali!!
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
2
3
4
5
6
1
2
3
0
.
=
7
8
9
telefono
calcolatrice

## Slide 8: Immissione del testo
Riconoscimento scrittura
  nei PDA (Personal Digital Assistant) e tablet computer
Riconoscimento parlato
  Funziona bene con utente unico e vocabolario limitato
  In rapido miglioramento

## Slide 9: Puntamento e posizionamento
Mouse
  Dispositivo di puntamento indiretto
  Meccanico
  Ottico
Touchpad
  Usato nei laptop

## Slide 10: Puntamento e posizionamento
Trackball
  Come un mouse rovesciato
Thumbwheels
  Nel CAD per posizionamento accurato (rotelle per X e Y)
  Per scrolling (sul mouse)

## Slide 11: Puntamento e posizionamento
Joystick
  Assoluto: posizione del joystick corrisponde alla posizione del cursore
  Isometrico: la pressione controlla la velocità del cursore
Keyboard nipple
  Minuscolo joystick isometrico

## Slide 12: Puntamento e posizionamento 
Touch screen
  Dispositivo di puntamento diretto
  Rileva la presenza del dito o dello stilo sullo schermo
Penna ottica
  penna connessa via cavo al monitor;
  la penna è trascinata sullo schermo e le sue traiettorie vengono intercettate durante lo scan del monitor
  Dispositivo di puntamento diretto

## Slide 13: Dispositivi di visualizzazione
CRT
  Campi elettromagnetici (50Hz - 0.5MHz): creano correnti induttive in materiali conduttori (compreso il corpo umano). Effetti collaterali.
  Suggerimenti utili per la salute:
    non stare troppo vicini allo schermo;
    non usare font troppo piccoli;
    non guardare lo schermo per periodi di tempo troppo lunghi senza pause;
    non posizionare lo schermo di fronte ad una finestra luminosa;
    lavorare in un ambiente ben illuminato.
Cristalli liquidi (LCD)
  No radiazioni
  Affatica meno gli occhi

## Slide 14
Grandi display
  Proiettore
  Plasma (PDP)
    Più grandi di LCD
    Angolo visuale maggiore
    Più contrasto
    Più costosi e fragili
  Video-wall
  CAVE
    Una stanza dove le pareti sono display a retroproiezione (rear-projector)

## Slide 15
Stereoscopic Display
  Principio: fornire due immagini leggermente diverse ai due occhi, in modo da ottenere la percezione di profondità (stereopsi)
  Stereoscopio (fine 19o secolo)
Immagine stereoscopica d’epoca (da Wikipedia)

## Slide 16: Suoni
Parlato vs non-parlato
Tipicamente:
  Segnalazione di errore
  Conferma di azioni
Earcons:
  Linguaggio di toni musicali e note che l’utente impara ad interpretare.
Auditory icons (icone uditive):
  Suoni corrispondenti ad eventi.
  Sono suoni comuni provocati dall’interazione con oggetti tangibili.
Sonification:
  Processo di comunicare informazione tramite la manipolazione di un suono sintetico lungo le sue dimensioni: intensità, altezza, timbro, vibrato, tremolo, durata.
Notes: Using non-speech auditory cues in the desktop offers the ability to convey more information to the user about the activities of the system under his control without adding more visual clutter to the desktop. Using audio can lower the mental load of the user, by enhancing and complementing the graphical display.There are three main branches of non-speech auditory interfaces.･earcons･auditory icons･sonification

## Slide 17: Toccare, sentire, annusare
Dispositivi aptici
  vibrazione, ritorno di forza
  Nei giochi
  Nella simulazione (chirurgica)
Odore e gusto
  Tecnologia molto limitata allo stato attuale

## Slide 18: I/O cartaceo
Stampa
  Matrice di punti (120dpi)
  Ink-jet (300 dpi)
  Laser (600 dpi)
Scanner
  Convertono la pagina in una immagine
Optical character recognition (OCR)
  Converte l’immagine della pagina in testo

## Slide 19: Leggibilità?
Notes: Single Leaf from a Book of Hours, by a French Scribe 163 x 117 mm
France, ca. 1440

## Slide 20: Lettura su carta e sul video
Il testo a video (72 dpi) è di qualità molto inferiore al testo a stampa (1200-2400 dpi)
Alcuni caratteri vengono resi male sul video, a causa dell’ “effetto sega” causato dalla rappresentazione a pixel
La lettura sullo schermo è del 25% circa più lenta della lettura sulla carta, poichè le fissazioni sono il 15% in più per riga. (studio del 1987)
N.B.: dpi = dots per inch

## Slide 21: Tipi di fonti
New York, corpo 24
Normale, neretto, corsivo, sottolineato
Helvetica, corpo 24
Normale, neretto, corsivo, sottolineato
Courier, corpo 24
Normale, neretto, corsivo, sottolineato
con grazie (serif)
senza grazie (sans serif)
spaziatura proporzionale
spaziatura fissa

## Slide 22: Con o senza grazie?
Alcuni studi hanno mostrato che, sulla carta, i caratteri con le grazie hanno una leggibilità leggermente superiore rispetto a quelli senza grazie. Pertanto, sulla carta, sarebbe meglio usare fonti con le grazie per testi lunghi, che altrimenti potrebbero risultare di lettura faticosa. Fonti senza grazie sono più leggibili in testi brevi o titoli. Ma sul video?
Alcuni studi hanno mostrato che, sulla carta, i caratteri con le grazie hanno una leggibilità leggermente superiore rispetto a quelli senza grazie. Pertanto, sulla carta, sarebbe meglio usare fonti con le grazie per testi lunghi, che altrimenti potrebbero risultare di lettura faticosa. Fonti senza grazie sono più leggibili in testi brevi o titoli. Ma sul video?
Notes: Sopra: New York corpo 24
Sotto: Helvetica corpo 24

## Slide 23: Le font preferite: risultati di un esperimento
Verdana
Courier
Arial
Times
(Bernard et al, 2001)

## Slide 24: Maiuscole o minuscole?
L’uso delle minuscole associa ad ogni parola un “pattern” riconoscibile
La leggibilità dipende dalla
parte superiore

## Slide 25: Maiuscole o minuscole?
È POSSIBILE VERIFICARE CON ESPERIMENTI CHE LA LEGGIBILITÁ DI UN TESTO SCRITTO ESCLUSIVAMENTE IN CARATTERI MAIUSCOLI È MINORE DI QUELLA DI UN TESTO SCRITTO IN CARATTERI MAIUSCOLI E MINUSCOLI
È possibile verificare con esperimenti che la leggibilità di un testo scritto esclusivamente in caratteri maiuscoli è minore di quella di un testo scritto in caratteri maiuscoli e minuscoli

## Slide 26: In sintesi
La leggibilità sul video dipende fortemente dal tipo di font, e dalla sua dimensione
Normalmente si raccomanda sul video di utilizzare fonti senza grazie, evitando comunque per quanto è possibile il corsivo
Poichè la lettura sul video è faticosa, occorre comunque evitare per quanto è possibile testi lunghi
Testi lunghi in caratteri maiuscoli vanno comunque sempre evitati
Usare poche fonti contemporaneamente, e usarle in modo consistente per veicolare informazione

## Slide 27: Memoria a breve termine
RAM (Random Access Memory):
  memorie volatili (perdono l’informazione quando il computer viene spento);
  tempo di accesso: 5-70 ns;
  transfer rate tipico: 1000 MB/s (a 133 MHz)
  alcune RAM non volatili sono utilizzate per memorizzare informazioni di impostazione
  tipicamente un computer ha da 64 MB di RAM in su (tip. 256 MB);

## Slide 28: Memoria a lungo termine
Dischi (non volatile):
  supporto magnetico:
  floppy disks (1.4 MB),
  hard disks:
    tempo di accesso ~ 8ms,
    transfer rate ~ 100MB/sec.
  supporto ottico:
    letture e scritture con laser;
    CD-ROM, CD-RW (~ 600BG)
    DVD

## Slide 29: I confini sono sfumati…
Flash-Memory
  Tecnologia come RAM, ma non volatile
  Usata come memoria di massa nei Personal Digital Assistant
  Usata nelle penne USB, telecamere, macchine fotografiche, ecc…

## Slide 30: Velocità dei processori
Il progettista di interfaccedeve tenere conto della velocità del processore.
Se il processore è troppo lento il sistema non riesce a rispondere a tutti gli input in tempo:
  Overshooting: il sistema “arriva lungo” perchè ha memorizzato in un buffer tutte le battiture;
  Icon wars: l’utente clicca su una finestra e non succede niente, allora clicca su un’altra, e quando il sistema risponde le finestre si attivano ovunque
Se il processore è troppo veloce:
  documenti e schermate di help che scorrono troppo veloci per riuscire a leggere

## Slide 31: Limiti per le prestazioni interattive
Limiti computazionali (computation bound):
  il tempo perso in attesa di una computazione causa frustrazione all’utente
Limiti del canale di memorizzazione (storage channel bound):
  il trasferimento di dati dal disco rigido alla memoria può provocare un collo di bottiglia
Limiti della Grafica (graphics bound):
  l’aggiornamento del display può richiedere molto tempo
Limiti della rete (network capacity):
  l’utilizzo di risorse di rete provoca una riduzione della performance dell’interfaccia se la rete risulta essere troppo lenta

## Slide 32: Rete
La rete fornisce accesso a
  Memoria e capacità di calcolo
  Altre persone (groupware, email)
  Risorse distribuite (web)
Problemi
  Ritardi, lentezza nel feedback
  Conflitti: più utenti modificano lo stesso dato
  Inpredicibilità

## Slide 33
FINE!